## Slide 1: ANIR Status/ S12A Plan
本原顕太郎、他ANIRチーム

## Slide 2: システム効率
H-band 2011.10.19 UGC02982 : 26.5% 2011.10.16 NGC7591 : 21.2% 2011.10.19 NGC1720 : 27.6% ←2011.4 : 29%
N191-band 2011.10.19 UGC02982 : 22.0% 2011.10.16 NGC7591 : 18.5% 2011.10.19 NGC1720 : 22.7% ←2011.4 : ~17%
Ks-band 2011.10.19 UGC02982 : 28.5% 2011.10.16 NGC7591 : 22.2% 2011.10.19 NGC1720 : 28.7% ←2011.4 : 30%

## Slide 3: 銀河面Paサーベイ
銀河中心方向は観測せず
Spitzer/GLIMPSE サーベイでbubble構造が見えているもので、直径が3arcmin以下のものを選定
３天体観測
  二天体で広がったPa検出
無バイアスサーベイは効率が悪い ⇒次回以降はGLIPMSEフォローアップに注力する
GLIMPSE N101(N207/N1875/N128)

## Slide 4: GRBフォローアップ
GRB111005A (Motohara et al. GCN12420)
  No Detection
  西の空高度20度以下の観測
  それでもシーイング1arcsec!
GRB111008A (Konishi et al. GCN12437)
  爆発後6hrで観測開始
  JHKs detection!
  Z=4.9898 / miniTAOで観測した最遠方天体
  GRONDは近赤外では検出できず。
J
H
Ks

## Slide 5: Optical Channel Flat Fields
BVR : twilight flats
I : sky flat
B
V
R
I

## Slide 6: Improvements of Scattered Lights
内部塗装を行った
  黒アルマイト⇒トビカトップガード
  I-bandの背景放射が激減
    16.6mag/□”⇒ 18.1mag/□”
    まだ明るい(Typical 20 mag/□” @CTIO)

## Slide 7: Slitless Grism Spectroscopy
R~30
ANIRのみでz<6のGRBであれば同定可能
ただし、非常に初期の観測が必要
NGC1068 – J-band
NGC1068 – Grism
0th order
1st order
[OIII]
4959+5007
Ha+[NII]
6563

## Slide 8: Strange Image Profile of NIR Channel
Cross-shaped PSF
  回転しないので、スパイダー起源ではない。
イメージサイズが1”以下にならない
ポインティングが変わると形状が変動することもある
測光精度には問題ないことも確認

## Slide 9: WiFi Network between Summit and SPA
The base facility
at SanPedro de Atacama
The miniTAO telescope
at Co. Chajnantor
(hardware setup completed in March 2011)

## Slide 10: The WiFi System Setup
The summit LAN
The base LAN
L3 switch
L3 switch
Regular use
Backup use
The Wireless LAN bridge | JRL-710 (JRC, Japan)
The Antenna | NZA-666 (1m-Parabola; JRC)
The radio frequency | 2.4 GHz (IEEE802.11a/b/g)
The throughput | 5 Mbps
常用系と予備系の2系統
常用が落ちると自動で予備に切り替わる

## Slide 11: 遠隔観測
山頂は完全無人、もしくは ただ見ているだけ
  天候チェック
  ドーム内状況チェック
  観測開始 （随時天候等確認）
  観測終了
  装置・望遠鏡を終了状態に
ほぼ日没～日の出まで観測
たまにトラブルが発生すると緊急登頂
望遠鏡、ドーム制御の安定化が課題
山麓観測小屋
観測の様子

## Slide 12: S12A 予定
5/7 出発・5/8 到着
5/11-12 装置交換
5/13-6/4 観測
  およそ１９夜
  うち２夜はCNTAC時間
  大学間連携観測はなし
6/5-7 撤収作業
6/8 出発・6/10 帰国

## Slide 13: 現在の参加メンバー
上塚、越田： 4/10-6/10
高橋、舘内： 5/7-6/10
本原： 5/7-5/25
小西、諸隈： 5/20-6/10

## Slide 15: 可視チャンネル
Distortion map
Twilight Flat (BVR)
Available at http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kibans/anir_en/index.php?Reduction

## Slide 16: Distortion Correction
B
ccsetwcs (image file) (*.db) (*.coo) で適用
V
R
I

## Slide 17: キャリブレーションデータ
フラット
  Ks-band sky flat
  J-band sky flat with Dichroic mirror
  Sky/Twilight flats for Optical Channel
可視ディストーションマップ

## Slide 19: S12A 予定
5/7 出発・5/8 到着
5/11-12 装置交換
5/13-6/4 観測
  およそ１９夜
  うち２夜はCNTAC時間
  大学間連携観測はなし
6/5-7 撤収作業
6/8 出発・6/10 帰国

## Slide 20: ランの目的
科研費基盤A（海外学術）（吉井）最終年度
  銀河面サーベイ
    記者発表の要請あり
    これが最優先プログラムになる
  近傍LIRGサーベイ
    Redshifted Paβ Imaging 再挑戦
組織的若手派遣プログラム最終年度でもある

## Slide 21: 参加者スケジュール
上塚、越田： 4/10-6/10
高橋、舘内： 5/7-6/10
本原： 5/7-5/25
小西、諸隈： 5/20-6/10
市川？
宇井？
森谷？
？？？

## Slide 22: 山頂登頂安全規則など
初めての訪問者は
  SPAで丸一日以上滞在すること
  初日は２時間まで
  二日目は４時間まで
  三日目以降９時間まで
山麓リモート観測明けに上記慣らし登頂をする可能性アリ
（自動車運転は原則として行わない）